## Slide 1: PRESENTASI LAPORAN ANTARA PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI KUALITAS UDARA PERKOTAAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018

## Slide 2: HASIL dan Analisis
Tabel Rekapitulasi Pelaksanaan Uji Emisi Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta |  |  | 
No | Hari/ Tanggal | Lokasi | Jumlah Kendaraan
1. | Selasa, 28 Agustus 2018 | Jalan Urip Sumoharjo (Kantor LPP) | 479 Unit
2. | Rabu, 29 Agustus 2018 | Jalan Atmosukarto (Balai Pamungkas) | 571 Unit
3. | Kamis, 30 Agustus 2018 | Jalan Kolonel Sugiyono (Museum Perjuangan) | 681 Unit
UJI EMISI (SPOTCHECK)

## Slide 3: PARTISIPASI KENDARAAN UJI EMISI

## Slide 4: PARTISIPASI KENDARAAN UJI EMISI
Tabel Jumlah Kendaraan Uji Emisi Berdasar Merk dan Bahan Bakar Kategori M |  |  |  | 
No | Merk | Bahan Bakar |  | Total (unit)
 |  | Bensin (unit) | Solar (unit) | 
1 | Bimantara Cakra | 0 | 1 | 1
2 | BMW | 2 | 0 | 2
3 | Chevrolet | 8 | 3 | 11
4 | Daihatsu | 223 | 1 | 224
5 | Datsun | 9 | 0 | 9
6 | Fiat Uno | 1 | 0 | 1
7 | Ford | 6 | 1 | 7
8 | Hino | 0 | 2 | 2
9 | Holden | 3 | 0 | 3
10 | Honda | 214 | 0 | 214
11 | Hyundai | 5 | 0 | 5
12 | Isuzu | 0 | 29 | 29
13 | Jaguar | 1 | 0 | 1
14 | Kia | 20 | 0 | 20
15 | Lexus | 1 | 0 | 1
16 | Mazda | 10 | 0 | 10
17 | Mercedes | 4 | 0 | 4
18 | Mitsubishi | 35 | 21 | 56
19 | Opel | 0 | 1 | 1
20 | Nissan | 62 | 1 | 63
21 | Range Rover | 1 | 0 | 1
22 | Sangyong | 1 | 0 | 1
23 | Suzuki | 136 | 1 | 137
24 | Toyota | 512 | 44 | 556
25 | Volkswagen | 1 | 0 | 1
26 | Wuling | 1 | 0 | 1
JUMLAH |  | 1256 | 105 | 1361
No | Merk | Kategori N |  | Total (unit)
 |  | Bensin (unit) | Solar (unit) | 
1 | Chevrolet | 0 | 1 | 1
2 | Daihatsu | 62 | 2 | 64
3 | Foton | 0 | 1 | 1
4 | Hino | 0 | 15 | 15
5 | Isuzu | 0 | 36 | 36
6 | Mahindra | 0 | 1 | 1
7 | Mitsubishi | 9 | 178 | 187
8 | Suzuki | 46 | 1 | 47
9 | Toyota | 4 | 14 | 18
Jumlah |  | 121 | 249 | 370

## Slide 5: VALIDITAS UJI EMISI

## Slide 6: EVALUASI PEMENUHAN AMBANG BATAS EMISI
D1 = Solar < 2010 bobot <= 3,5 ton
D2 = Solar >= 2010 bobot <= 3,5 ton
D3 = Solar < 2010 bobot > 3,5 ton
D4 = Solar >= 2010 bobot > 3,5 ton
Keterangan :
L = Lulus
TL = Tidak Lulus
TV = Tidak Valid
G1 = Bensin < 2007
G2 = Bensin >=2007

## Slide 7
Chart: Kelulusan Uji Emisi Kendaraan Berbahan Bakar Solar Berdasarkan Lokasi Uji Emisi di Kota Yogyakarta Tahun 2018
| Jl. Urip Sumoharjo | Jl. Atmosukarto | Jl. Kolonel Sugiyono
Lulus | 66 | 47 | 97
Tidak Lulus | 54 | 31 | 49
Tidak Valid | 9 | 0 | 1
Chart: Kelulusan Uji Emisi Kendaraan Berbahan Bakar Bensin Berdasarkan Lokasi Uji Emisi di Kota Yogyakarta Tahun 2018
| Jl. Urip Sumoharjo | Jl. Atmosukarto | Jl. Kolonel Sugiyono
Lulus | 271 | 354 | 480
Tidak Lulus | 11 | 18 | 24
Tidak Valid | 68 | 121 | 30

## Slide 8: Tingkat Kelulusan Uji Emisi Berdasarkan Tahun Pembuatan

## Slide 9: EVALUASI NILAI EMISI
Statistik
Nilai Emisi Opasitas
Statistik
Nilai Emisi CO
Chart: Opasitas (%HSU)
| Jl. Urip Sumoharjo | Jl. Atmosukarto | Jl. Kolonel Sugiyono
Opasitas Terendah | 11.3 | 10.3 | 11.2
Opasitas Tertinggi | 99.9 | 99.7 | 99.9
Opasitas Rata-rata | 56.12 | 55.83 | 55.23
Chart: Kota Yogyakarta
| CO Terendah | CO Tertinggi | CO Rata-rata
 | 0 | 10 | 0.9
Chart: CO (% Vol)
| Jl. Urip Sumoharjo | Jl. Atmosukarto | Jl. Kolonel Sugiyono
CO Terendah | 0 | 0 | 0
CO Tertinggi | 8.39 | 10 | 10
CO Rata-rata | 0.27 | 0.4 | 0.51

## Slide 10: EVALUASI NILAI EMISI
Statistik
Nilai Emisi CO2
Statistik
Nilai Emisi HC
Chart: Kota Yogyakarta
| HC Terendah | HCTertinggi | HC Rata-rata
 | 1 | 1739 | 68.51
Chart: HC (ppm)
| HC Terendah | HCTertinggi | HC Rata-rata
Jl. Urip Sumoharjo | 5 | 1739 | 67
Jl. Atmosukarto | 1 | 1072 | 63.25
Jl. Kolonel Sugiyono | 2 | 1213 | 75.27
Chart: Kota Yogyakarta
| CO2 Terendah | CO2 Tertinggi | CO2 Rata-rata
 | 5 | 16 | 14.17
Chart: CO2 (% Vol)
| CO2 Terendah | CO2 Tertinggi | CO2 Rata-rata
Jl. Urip Sumoharjo | 9.1 | 16 | 14.38
Jl. Atmosukarto | 5 | 15.9 | 13.8
Jl. Kolonel Sugiyono | 5.1 | 16 | 14.33

## Slide 11: TINGKAT KELULUSAN DATA HASIL UJI
Chart: % Kelulusan Kendaraan Uji Jenis Diesel
| Toyota | Chevrolet | Hino | Isuzu | Mitsubishi | Opel | Mahindra | Daihatsu
 | 19.1388 | 0.47847 | 6.2201 | 16.2679 | 55.5024 | 0.47847 | 0.47847 | 1.4354
Chart: % Kelulusan Kendaraan Uji Jenis Karburator
| Daihatsu | Honda | Mitsubishi | Suzuki | Toyota | Holden | Kia | Mazda
 | 8.9552 | 13.4328 | 5.9701 | 23.8806 | 43.2836 | 1.4925 | 1.4925 | 1.4925
Chart: % Kelulusan Kendaraan Uji Jenis Injeksi
| Chevrolet | Daihatsu | Datsun | Ford | Hino | Honda | Isuzu | Kia | Mazda | Mercedes | Mitsubishi | Nissan | Suzuki | Toyota | Hyundai | Range Rover | Sangyong | Lexus | Jaguar
 | 0.81081 | 21.6216 | 0.54054 | 0.36036 | 0.18018 | 15.1351 | 1.2613 | 1.3514 | 0.45045 | 0.27027 | 6.036 | 4.5045 | 9.8198 | 37.027 | 0.27027 | 0.09009 | 0.09009 | 0.09009 | 0.09009

## Slide 12: HASIL PENGUKURAN
Tabel Rekapitulasi Pelaksanaan Uji Kualitas Udara di Kota Yogyakarta |  | 
No | Hari/ Tanggal | Lokasi
1. | Selasa, 28 Agustus 2018 | Kedaulatan Rakyat (Jalan Mangkubumi)
2. | Rabu, 29 Agustus 2018 | Bank BRI Unit Katamso, Jl. Brigjen Katamso No.21, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta
3. | Kamis, 30 Agustus 2018 | Kampus LPP Yogyakarta, Jl. Jend. Urip Sumuharjo 100 Yogyakarta
KUALITAS UDARA JALAN RAYA/ROADSIDE

## Slide 13: Parameter NO2

## Slide 14: Parameter SO2
Potensi Dampak
Kriteria
900 μg/m3 (1 Jam)
365 μg/m3 (24 Jam)
60 μg/m3 (1 Tahun)
20 μg/m3 (24 Jam)
Hujan asam
Iritan terhadap paru-paru
Sistem peredaran darah

## Slide 15: Parameter CO
Kriteria
30000 μg/m3
(1 Jam)
10000 μg/m3 (8 Jam)
Potensi Dampak
Paru-paru
Sistem peredaran darah
Sistem saraf pusat

## Slide 16: Parameter Hidrokarbon (HC)
Faktor yang Memengaruhi Konsentrasi HC
Tabel Nilai Konsentrasi Hidrokarbon Berdasarkan Lokasi dan Waktu Pengambilan Sampel |  |  |  |  | 
Waktu | Konsentrasi |  |  | Satuan | Baku Mutu
 | Lokasi 1 | Lokasi 2 | Lokasi 3 |  | 
06.00-10.00 | 357.2 | 15551.4 | 409.3 | μg/m3 | 160
10.00-15.00 | - | 273.5 | 313.1 | μg/m3 | 
15.00-19.00 | 153.1 | 18769.3 | 167.1 | μg/m3 | 
Rata-rata | 255.15 | 11531.4 | 296.5 | μg/m3 | 
= Di atas Baku Mutu
Keterangan:
Pengaruh Hidrokarbon
Sangar reaktif sehingga dapat memengaruhi konsentrasi senyawa lain (khususnya nitrit dan ozon)
Beberapa senyawa hidrokarbon seperti toluen dapat berdampak buruk pada kesehatan
HC
Cuaca
Manusia
Alam
Reaksi kimia di atmosfer

## Slide 17: Parameter O3
Tabel Konsentrasi Ozon Berdasarkan Lokasi Pengambilan Sampel |  |  |  |  | 
Waktu | Konsentrasi |  |  | Satuan | Baku Mutu (1 Jam)
 | Lokasi 1 | Lokasi 2 | Lokasi 3 |  | 
24 Jam | 45.67 | 59.26 | 55.22 | μg/m3 | 235

## Slide 18: Parameter PM10
Hasil Uji Konsentrasi PM10 Berdasarkan Lokasi Pengambilan Sampel |  |  |  |  | 
Waktu | Konsentrasi |  |  | Satuan | Baku Mutu
 | Lokasi 1 | Lokasi 2 | Lokasi 3 |  | 
24 Jam | 104.22 | 82 | 125.99 | μg/m3 | 150
Kriteria Lain
50 μg/m3 (1 Tahun)
50 μg/m3 (24 Jam)
20 μg/m3 (1 Tahun)
Potensi Dampak
Visibility
Pernapasan

## Slide 19: HASIL PENGUKURAN
Tabel Rekapitulasi Pelaksanaan Traffic Counting di Kota Yogyakarta |  | 
No | Hari/ Tanggal | Lokasi
1. | Selasa, 28 Agustus 2018 | Kedaulatan Rakyat (Jalan Mangkubumi)
2. | Rabu, 29 Agustus 2018 | Bank BRI Unit Katamso, Jl. Brigjen Katamso No.21, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta
3. | Kamis, 30 Agustus 2018 | Kampus LPP Yogyakarta, Jl. Jend. Urip Sumuharjo 100 Yogyakarta
TRAFFIC COUNTING

## Slide 20: Pemantauan Volume Kendaraan

## Slide 21: Pemantauan Volume Kendaraan

## Slide 22: Pemantauan Volume Kendaraan

## Slide 23: Pemantauan Kecepatan Kendaraan

## Slide 24: Terima Kasih